МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА ЛОМОНОСОВА»

| Контактный тел: +996 708 888 004 +996 777 888 004 | e-mail: mgusсhool@gmal.com www/mgu-school.kg | Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Джунусалиева, 175 |
| --- | --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Учреждения

Школа «Ломоносова»

_____________Турдакунова Н.Б.

«_____»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На СМР объекта: Реконструкция существующего здания по адресу                                                                         г. Каракол ул. Тыныстанова №55

| Перечень основных данных и постановочных вопросов | Требования и технические условия |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| 1.1 | Заказчик | Учреждение Научно-образовательный комплекс «Школа Ломоносова», Почтовый адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Джунусалиева, 175 Регистрационный номер: 183927-3301 ОКПО: 30406716 ИНН: 02006201910122 УГНС Ленинского района Тел: +996 708 888 004 |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г. Каракол ул. Тыныстанова №55 |
| 1.3 | Существующие подъезды к площадке строительства | Подъезд к площадке строительства в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге по улице: «Джакыпова, и по ул. Тыныстанова» Автомобильная дорога используется местным населением для своих сельскохозяйственных и бытовых нужд. |
| ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |
| 2.1 | Требования к подрядной организации | Генподрядчик должен иметь лицензию на выполнение соответствующих видов работ не ниже 2-уровня согласно данного ТЗ, действующему законодательству и нормативным требованиям КР. Иметь квалифицированный персонал с соответствующими подтверждающими документами в количестве согласно нормативным требованиям КР и опыт строительства подобных объектов, иметь опыт выполнения аналогичных работ с подтверждающими документами (договора) за последние 2 года, в размере не менее 50% от суммы тендерной заявки. |
| 2.2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2.3 | Сейсмичность участка строительства | 9 баллов по шкале Рихтера |
| 2.4 | Состав работы для настоящего Технического задания | Основные объемы работ: Подготовительные геодезические работы Землянные работы Демонтажные работы Общестроительные работы Устройство внутреннего водопровода, канализации, отопления и электромантажа. Устройство ТП на 250кВа Устройство наружного водопровода и канализации Устройство вентиляции Устройство серверной, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, акустической системы и телефонии. Устройство котельной Технический надзор за строительством (СН КР 12-02-18п. 4.8) Поэтапная сдача Госорганам Сдача объекта комиссии Заказчика Сдача работ Заказчику: 1.Подтверждение объемов работ исполнительной документацией (актами освидетельствования скрытых работ, исполнительные съемки, сертификатами (паспортами), подтверждающими качество применяемых материалов, лабораторными заключениями, для подтверждения качества выполненных работ, оформленной в установленном порядке; 2.Оформление ведомости объемов работ с проверкой и согласованием представителями Заказчика; 3.Формированием акта выполненных работ согласно подтвержденной ВОР и ИД, согласованного обеими сторонами. |
| 2.5 | Требования по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности | 1.Выполнить в соответствии с требованиями законодательства Кыргызкой Республики по СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве», утвержден приказом Госстроя от 23.07.2018 г. №15-нпа. 2.Выполнить в соответствии с требованиями действующих правил пожарной безопасности в Кыргызкой Республике. 3.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение своими работниками или субподрядными организациями, которые находятся на договорах субподряда с Генподрядчиком, требований ОТ и ТБ и Э. |
| 2.6 | Метериально-техническое снабжение объекта строительства | 1. Подрядчик должен иметь достаточное количество техники и укомплектованный штат специалистов для ее бесперебойной работы и обслуживания: 2. Направить как приложение к КП перечень техники, механизмов, оборудования и инструментов необходимых для выполнения работ; 3. При необходимости организовать работу в две смены 4. Иметь в штате ИТР, геодезистов для организации и выполнения работ. |
| 2.7 | Гарантия на работы | 1.Гарантий срок за выполненные работы 12 месяцев. В случае появления дефектов Подрядчик обязуется устранить дефекты в течение 14 дней. 2. Подрядчик до начала тендера должен предоставить гарантийное обеспечение для выполнения указанных обязательств в тендерной заявке на сумму 5 000 000,00 (пять миллионов) сом, денежными средствами на расчетный счет Заказчика или банковской гарантией на имя Заказчика сроком на 1 месяц. Банковские реквизиты: Р/с: 1091806031880224 БИК филиала: 109018 Банк: ОАО "Оптима Банк" 3.В случае отклонения тендерной заявки, нужно обратиться с письмом, где будут указаны банковские реквизиты, на которые будут возвращены денежные средства. 4.В случае победы в тендере денежные средства остаются в виде гарантийного обеспечения выполнения договорных обязательств по договору. Перед заключением договора Подрядчики предоставившие банковские гарантии должны продлить срок действия банковской гарантии до срока окончания выполнения договорных обязательств по договору |
| 2.8 | Основные положения и требования к началу работ | До начала СМР необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий, разработать и передать для согласования Заказчику: ППР, разработанный согласно СН КР 12-02:2018; - Календарный план выполнения работ; - График движения рабочей силы; - График движения машин и механизмов; - Технологические карты по каждому виду работ; - Программу по контролю качества выполняемых работ, в соответствии со СН КР 12-02:2018. При разработке ППР учесть условия производство работ на действующем предприятий; - направить письменное уведомление, подтверждающее; Перечень специалистов и работников, привлекаемых к данному строительству; - Государственные сертификаты на ИТР; Предоставить приказы, на ответственных лиц за выполнение строительно-монтажных работ, ответственных за ОТ, ТБ и Э. Ознакомить всех сотрудников и обеспечить соблюдение требований нормативных актов Заказчика по соблюдению режима безопасности на объекты. |
| 2.9 | Особые требования к ведению строительно-монтажных работ | Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с требованиями СНиПом КР 12-02:2018 Организация строительного производство. Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в области экологической безопасности к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах г. Каракол. Подрядчик особое внимание уделяет требованиям качества выполняемых работ согласно СН КР 12-02-18 п.4.8. В случае нарушения требований качества, технадзор Заказчика (назначенный приказом) имеет право приостановить работы, до полного исправления в соответствии с требуемым качествам, при этом ущерб, нанесенный Заказчику от приостановки таких работ или использования дополнительных материалов, возмещается за счет Подрядчика. На основании ВОР приложенного к ТЗ Подрядчик готовит детальный сметный расчет на согласование Заказчику с расчетами - СМР - используемые материалы - расходы на механизмы и транспорт - командировочные расходы - налоги и сборы, согласно требованиям КР |
| 2.10 | Общие требования к экологии и охране окружающей среды | Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с нормами и правилами, относящимся к требованиям защиты окружающей среды, согласно действующими Законам Кыргызкой Республики |
| 2.11 | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация должна соответствовать следующим основным требованиям: 1.Исполнительная документация оформляется в соответствии с техническим требованиями СН КР 12-002:2018. 2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком наименовании и перечень ИД (исполнительной документации) 3. При оформлении АВР (Актов выполненных работ) руководствоваться «Регламентом утверждения и оплаты актов выполненных работ для строительно-монтажных работ Реконструкция существующего здания по адресу г. Каракол ул. Тыныстанова №55 4. Оплата производится только за фактические выполненные работы, подтвержденные ИД и инструментальной съемкой, оформленной в установленном порядке и подписанным АВР ответственными лицами Заказчика 5. Вся документация предоставляется Заказчику в оригинальном исполнении в трех экземплярах; 6. Ответственность за полотном, правильность исполнения и комплектность документации возлагается на ответственных лиц Подрядчика |
| 2.12 | Рекомендации по размещению временных зданий и сооружений | Подрядчик своими силами и за свой счет организовывает условия для проживания и питания рабочих согласно санитарным нормам КР; Заказчик предоставляет точку к электроснабжению, для установки прибора учета временного потребления электроэнергии с последующим удержанием стоимости за использованную электроэнергию; Заказчик предоставляет место для забора технической и питьевой воды с последующим удержанием стоимости использованных ресурсов. Подрядчик самостоятельно заключает договор на вывоз строительного мусора и отходов с организацией, имеющей соответствующую лицензию на вывоз и утилизацию |
| 2.13 | Сроки работ | 1.Провести полную мобилизацию и приступить к работам не позднее 10 календарных дней с момента подписания Договора. 2.Завершить работы, не позднее 3 месяцев с момента подписания Договора. |